## Slide 1
数字图像处理
4 卷积计算与图像滤波
张绍明

## Slide 2
目录
连续和离散函数卷积
图像空间域滤波
  非线性滤波
  平滑滤波
  非局部平滑滤波
  双边滤波
  引导滤波
二维可分离卷积
Web_Demo

## Slide 3: 1 卷积与图像处理的关系
与点运算不同
相当一部分图像处理操作都是在利用某个局部的所有像素进行计算。
局部一般定义为像素的一个邻域，大小根据实际需要而定。
邻域内的像素一般会与一个同样大小的模板共同参与计算。
很多计算都可以用卷积积分来描述！

## Slide 4
1 一维连续函数卷积
1/2
0 1 2
τ
τ
x
x
    0
1/2
τ
τ
τ
τ
1/2
1/2
1

## Slide 5
1 一维连续函数卷积

## Slide 6
1 一维离散卷积

## Slide 8
1 二维连续卷积

## Slide 9
1 二维离散卷积

## Slide 12
1）交换率
2）分配率
3）结合率
4）求导性
5）平移不变性
2 卷积的性质

## Slide 19
通过空间域滤波来实现图像增强
空间域 方法：在空间域（像素域）进行，输入为当前像素及邻居像素。
频率域 方法：在频率域（先对图像作傅里叶变换，获得傅里叶系数）进行，输入为全部频率成分，滤波后逆变换到空间域。
滤波器：作用于图像，并以某种特定方式改变像素的值
线性
非线性
3 图像空间域滤波

## Slide 20
给定一幅输入图像，对目标像素，建立邻域像素集合
记为图像的一个空间邻域运算，作用于输入图像后得到的图像为
3 图像空间域滤波

## Slide 21
图像平滑的非线性滤波
1) 最大值与最小值滤波
最大值滤波器（MAX）和最小值滤波器（MIN）分别表示为
最大值滤波器：目标像素值将替换为其邻域内像素的最大值
最小值滤波器：目标像素替换为邻域内像素的最小值
3 图像空间域滤波

## Slide 22
图像平滑的非线性滤波
以的窗口滑动滤波器，按照逐行扫描的方式对图像进行滤波，
当到如图中框内的目标像素（即邻域中心像素）时，对邻域内像素进行从小到大排序，目标像素替换为最大或最小值。
示例中。
1) 最大值与最小值滤波
3 图像空间域滤波

## Slide 23
图像平滑的非线性滤波
MIN滤波器表现为膨胀（Dilation）运算
MAX滤波器表现为腐蚀（Erosion）运算
1) 最大值与最小值滤波
3 图像空间域滤波

## Slide 24
图像平滑的非线性滤波
去除图像的盐椒噪声（Salt and Peppers）
MAX滤波器能消除孤立的黑色颗粒噪声
MIN 滤波器能消除孤立的白色颗粒噪声
1) 最大值与最小值滤波
3 图像空间域滤波

## Slide 25
图像平滑的非线性滤波
滤波可以取得较好地去除盐椒噪声的效果
1) 最大值与最小值滤波
3 图像空间域滤波

## Slide 26
图像平滑的非线性滤波
2) 中值滤波
3 图像空间域滤波

## Slide 27
图像平滑的非线性滤波
2) 中值滤波
3 图像空间域滤波

## Slide 28
图像平滑的线性滤波
1) 均值滤波
一个图像的均匀目标区域像素点的简单模型：
其中，是理想灰度图像，是均值为0、标准差为的高斯噪声。
通过邻域平均的方法，可以去除区域内在正常亮度值上下浮动的噪声
其中，表示邻域中像素的个数。
不同均值滤波的图像去噪结果
3 图像空间域滤波

## Slide 29
图像平滑的线性滤波
2) 高斯滤波
高斯滤波器是利用高斯核的一个2维的卷积算子，进行图像模糊（去除噪声）
，其中
3 图像空间域滤波

## Slide 30
图像平滑的线性滤波
2) 高斯滤波的性质：
输出是像素邻域的加权均值，权值随当前点与中心点的距离单调增减。
2维高斯函数具有旋转对称性，即滤波器在各个方向上的平滑程度是相同的。
高斯滤波器宽度（决定着平滑程度）由参数σ表征，σ和平滑程度相关。
3 图像空间域滤波

## Slide 31
空域加权滤波及其机制
推广到加权空域滤波器
输入图像，对任意目标像素，引入加权核，其中表示核的支撑区间（非零区间），则一般的滤波方程为
加权核也称为权矩阵、权函数或核函数。其中表示当前目标像素对滤波结果的贡献权重；相当偏离热点的偏移量。
3 图像空间域滤波

## Slide 32
空域加权滤波及其机制
工作机制
将权值模板滑动至当前处理的目标像素，
通过邻域内像素与权矩阵元素相乘相加得到滤波结果的像素值
3 图像空间域滤波

## Slide 33
非局部均值滤波——引入全局信息
基于假设：图像中的像素具有相似的结构。
考虑所有像素的全局信息，计算当前像素块与其他像素块的相似度来加权平均，实现噪声抑制。
表示图像的搜索区域，
表示像素p和q之间的相似性，
表示权重之和。
3 图像空间域滤波
计算过程：
邻域块：当前像素的邻域
搜索窗口：全图
相似度计算：均方误差（MSE）、欧氏距离等，相似度作为权重。
加权平均：所有相似像素的值加权平均，得到滤波后的像素值。

## Slide 34
非局部均值滤波
的计算：
首先定义和之间欧氏距离(Patch 间 的相似度度量)
式中，向量t表示相对于两个中心像素p或q的偏移矢量，因此表示邻域和内所有对应像素值组成的向量之间的距离。相似性权重定义为
空间运算
3 图像空间域滤波

## Slide 35
1 双边滤波
3 图像空间域滤波，降噪保边
如何在慢变区域实现高斯滤波的同时更好的保持边缘？

## Slide 36
1 双边滤波
权重 = 空间距离权重 × 亮度差异权重
两项权重都由输入图像自身计算，边缘处权重自动变小
空间距离（Space）
亮度差异幅度（Range）
其中为归一化常数，定义为
在双边滤波格式中存在两个自由度尺度参数，分别是：
（1）空间尺度，控制滤波作用的窗口邻居；
（2）内容差异感知尺度，控制边缘的最小幅度。
3 图像空间域滤波
如何在慢变区域实现高斯滤波的同时更好的保持边缘？

## Slide 37
高斯滤波
3 图像空间域滤波
卷积核权重与图像内容无关，只与待加权像素到中心像素的距离有关。
双边滤波
卷积核权重与图像内容有关，加入了待加权像素灰度与中心像素灰度的差异度量。
平滑区域效果接近高斯滤波，边缘区域保持不变！降噪+保持边缘。

## Slide 38
2 联合双边滤波
3 图像空间域滤波
相机拍照问题：
闪光灯开：边缘清晰，但颜色偏灰。
闪光灯关：颜色真实，但噪声大、边缘模糊。
做法：值域权重改由引导图计算
  引导图 I（闪光）：判断边缘位置
  待滤波图 p（无闪光）：提供像素值
边缘权重来自同一张图
边缘权重来自单独的亮度图

## Slide 39
3 引导滤波
通过引入一个引导图像来建立滤波表达式
其中，为由引导图像决定的权重，并且与输入图像I无关。
空间运算
3 图像空间域滤波
与联合双边滤波的区别：
联合双边：权重显式给出，，再对输入图 I 加权平均
引导滤波：权重由“局部线性模型”隐式推出，输出是引导图的局部线性变换

## Slide 40
3 引导滤波
两个重要假设。
一个重要假设：引导图像和滤波输出之间在局部邻域内满足局部线性模型
即假设以像素为中心的窗口内输出像素值是的线性变换
，
    式中，是线性表示系数，在局部窗口内假设是常数。
    该模型能够确保输出图像与引导图像具有一致的梯度方向，因为。
另一个假设：估计图像与输入图像之间存在噪声或误差的线性相减关系
空间运算
3 图像空间域滤波
直观理解：窗口内引导图方差大（边缘）时 a 较大，保留引导图的结构；方差小（平坦）时 a→0，输出≈窗口均值。

## Slide 41
3 图像空间域滤波
引导滤波
将保边平滑转为线性回归问题
模型：输出 （I 为引导图）
目标：q 与输入 p 在最小二乘意义下最接近
  窗口内所有像素联合求解 a, b
  正则项 εa² 防止 a 过大
  p方差大 a 大；p方差小 a→0
梯度保持：
  与引导图梯度方向一致，不会梯度反转
  梯度只乘以系数 a
Kaiming He, Jian Sun, Xiaoou Tang，Guided Image Filtering, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 35, No. 6, Page: 1397 - 1409, June 2013,
  详细推导

## Slide 42
3 图像空间域滤波
引导滤波
引导图 使用原图

## Slide 43
3 图像空间域滤波
引导滤波
反向使用
可以进行图像结构的迁移

## Slide 44
联合双边滤波 vs 引导滤波
3 图像空间域滤波
 | 联合双边滤波 | 引导滤波
核心思想 | 双边核的值域项改由引导图计算 | 局部窗口内，输出是引导图的线性函数
如何得到输出 | 权重 (引导图灰度差)，对输入图加权平均 | 岭回归求 a、b，输出
边缘处 | 引导图灰度差大，权重小，跨边缘像素几乎不参与 | 引导图方差大，a 较大，保留引导图梯度
平坦区 | 权重接近高斯，平滑去噪 | a→0，输出≈窗口均值
梯度反转 | 细节增强时可能出现 | 梯度方向一致，不会反转
计算量 | 随窗口半径增大 | 与半径无关，线性复杂度（盒式滤波）
引导图 = 输入图 | 退化为普通双边滤波 | 变为保边平滑 a=σ²/(σ²+ε)
 | 联合双边滤波 | 引导滤波
核心思想 | 双边核的值域项改由引导图计算 | 局部窗口内，输出是引导图的线性函数
如何得到输出 |  | 
边缘处 | 引导图灰度差大，权重小，跨边缘像素几乎不参与 | 引导图方差大，a 较大，保留引导图梯度
平坦区 | 权重接近高斯，平滑去噪 | a→0，输出≈窗口均值
梯度反转 | 细节增强时可能出现 | 梯度方向一致，不会反转
计算量 | 随窗口半径增大 | 与半径无关，线性复杂度（盒式滤波）
引导图 = 输入图 | 退化为普通双边滤波 | 变为保边平滑 a=σ²/(σ²+ε)

## Slide 45
  卷积核可分解为两个1D核的乘积
  示例:
  计算复杂度从 O() 降至 O(MNR)
【注意不是所有的二维卷积核可分离】
2 二维可分离离散卷积

## Slide 46
加权平均卷积核
二维高斯函数：=
一维高斯函数：
一维高斯函数：
分离卷积：
高斯加权模板
2 二维可分离离散卷积——典型的可分离卷积核

## Slide 47
可分离卷积高斯滤波计算过程
输入： 图像，选择合适的尺度；
输出： 高斯滤波图像；
第一步：设定窗口大小参数；
第二步：计算1维高斯函数的值，生成1维高斯核；
第三步：将1维高斯核归一化；
第四步：将图像的行信号分别与作卷积；
第五步：对第四步结果图像的列信号与作卷积。
空间运算
2 二维可分离离散卷积——高斯可分离卷积计算

## Slide 48
直接计算二维卷积，对于每个像素需要计算
乘法：N*N 次
加法：N*N-1 次
计算量分析，图像大小为M*M，卷积核大小为N*N
分离为两次一维卷积，对每个像素需要计算
乘法：2N次
加法：2(N-1)次
标准二维卷积计算量：M² *（ N² + N²-1 )
可分离二维卷积计算量： M² *（ 2N + 2(N-1) )
加速比： (N² + N²-1) / (2N + 2N-2) ≈ 2N² / 4N = N/2
2 二维可分离离散卷积
【思考：卷积的可分离实现带来什么好处？】
加速比：(N² + N²-1) / (2N + 2N-2) ) ≈ 2N² / 4N=N/2

## Slide 49
作业
采用普通二维卷积计算图像最大最小滤波、中值滤波、均值滤波、高斯滤波。
采用二维可分离卷积方式计算均值滤波和高斯滤波。
Cameraman图，Lena图
作业

## Slide 50
携手共创未
感谢！

## Slide 51
引导滤波
为求解线性表示系数，基于上述两个假设，可以建立线性岭回归模型
式中为惩罚项，以消除过大的；为正则化参数，以平衡惩罚项和最小二乘项。
空间运算
-模型假设
-模型优化
- 算法推导
-三部曲
3 图像空间域滤波

## Slide 52
引导滤波
带回
预测结果平均
根据对称性简化
空间运算
3 图像空间域滤波

## Slide 53
引导滤波
优点：
引导滤波并未用到过于复杂的数学计算，有线性计算复杂度。
引导滤波在数学上以线性组合为基础，输出图像必与引导图像（Guidance Image）的梯度方向一致，不会出现梯度反转。
空间运算
3 图像空间域滤波

## Slide 54: 2 二维可分离离散卷积
张量（Tensor）积
一维卷积
一维卷积
二维卷积

## Slide 55
3 图像空间域滤波
引导滤波